## Slide 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αποθορυβοποίηση Εικόνας με Στατιστικά Φίλτρα και Βαθιά Δίκτυα
Image Denoising using Statistical Filters and Deep Networks
Φοιτητής: Μπουντουράσας Κωνσταντίνος (Α.Μ. 21171)
Εισηγητής: Ζέρβας Παναγιώτης
Πάτρα, Ιανουάριος 2026

## Slide 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Εισαγωγή
  Σκοπός της Εργασίας
  Τύποι Θορύβου
2. Θεωρητικό Υπόβαθρο
  Non-Local Means (NLM)
  Block-Matching 3D (BM3D)
  U-Net Denoising Autoencoder
3. Μεθοδολογία
  Datasets
  Μετρικές Αξιολόγησης
  Πειραματική Διαδικασία
4. Αποτελέσματα
5. Συμπεράσματα

## Slide 3
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αποθορυβοποίηση εικόνας αποτελεί θεμελιώδες πρόβλημα στην επεξεργασία εικόνας και την υπολογιστική όραση
Ο θόρυβος προκύπτει από διάφορες πηγές:
Χαμηλή ποιότητα αισθητήρων
Περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη λήψη
Μετάδοση δεδομένων
Κρίσιμη για πολλές εφαρμογές:
Ιατρική απεικόνιση
Δορυφορική τηλεπισκόπηση
Φωτογραφία
3

## Slide 4
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΙ
Non-Local Means
Στατιστική μέθοδος που εκμεταλλεύεται την αυτο-ομοιότητα των εικόνων
(NLM)
Κλασική Μέθοδος
Block-Matching 3D
State-of-the-art κλασική μέθοδος με collaborative filtering
(BM3D)
Κλασική Μέθοδος
U-Net Autoencoder
Βαθύ νευρωνικό δίκτυο βασισμένο στην αρχιτεκτονική U-Net
(U-Net)
Βαθιά Μάθηση
4

## Slide 5
ΤΥΠΟΙ ΘΟΡΥΒΟΥ
Gaussian Noise
• Ακολουθεί κανονική κατανομή
• Συνηθέστερος τύπος θορύβου
• Προκύπτει από ηλεκτρονικό θόρυβο
• Μοντέλο: y(i,j) = x(i,j) + n(i,j)
όπου n(i,j) ~ N(0, σ²)
Salt & Pepper Noise
• Τυχαία λευκά και μαύρα pixels
• Σφάλματα μετάδοσης/αποθήκευσης
• Προβλήματα αισθητήρων
• Pixels λαμβάνουν τιμές 0 ή 255
με πιθανότητα p
5

## Slide 6
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Non-Local Means
Βασική Ιδέα
Αναζητά παρόμοια patches σε ολόκληρη την εικόνα αντί να χρησιμοποιεί μόνο γειτονικά pixels
Μαθηματική Διατύπωση
NL[v](i) = Σ w(i,j) · v(j)
Πλεονεκτήματα
Εξαιρετική διατήρηση λεπτομερειών
Αποτελεσματικό σε επαναλαμβανόμενες δομές
Δεν υποθέτει συγκεκριμένο μοντέλο
Μειονεκτήματα
Υψηλό υπολογιστικό κόστος O(n²)
Δυσκολία επιλογής βέλτιστης παραμέτρου h
Μειωμένη απόδοση σε μοναδικές δομές
Buades et al., 2005
6

## Slide 7
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Block-Matching 3D
Δύο Στάδια Λειτουργίας
Στάδιο 1: Hard-Thresholding
1. Block-Matching: Εντοπισμός παρόμοιων patches
2. 3D Transformation: Ομαδοποίηση και 3D Μ/Σ
3. Hard-Thresholding: Αφαίρεση θορύβου
4. Inverse Transform
5. Aggregation: Συνδυασμός patches
Στάδιο 2: Wiener Filtering
1. Επαναληπτικό Block-Matching
με βασική εκτίμηση
2. Εφαρμογή Wiener Filtering
αντί Hard-Thresholding
3. Τελική συνάθροιση
Χαρακτηριστικά
✓ State-of-the-art για Gaussian noise | ✓ Διατηρεί λεπτομέρειες και ακμές | ✓ Υψηλό υπολογιστικό κόστος
Dabov et al., 2007
7

## Slide 8
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ: U-Net Denoising Autoencoder
Αρχιτεκτονική Σχήματος 'U'
Encoder (Contracting Path)
• Convolutional layers + ReLU (activation functions)
• Max pooling για downsampling και αύξηση receptive field
• Εξαγωγή ιεραρχικών χαρακτηριστικών
Decoder (Expanding Path)
• Upsampling layers
• Skip connections για σύνδεση με encoder-decoder
• Ανακατασκευή εικόνας
Πλεονεκτήματα
End-to-end learning
Δεν απαιτεί μοντέλο θορύβου
Διατηρεί λεπτομέρειες (skip connections)
Γρήγορη inference
Μειονεκτήματα
Απαιτεί μεγάλο training dataset
Υψηλό κόστος εκπαίδευσης
Χρειάζεται GPU
Κίνδυνος overfitting
Ronneberger et al., 2015
8

## Slide 9
2. ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ U-Net Denoising Autoencoder
8
Δημιουργία training dataset με ζεύγη
Προώθηση των θορυβωδών εικόνων μέσω του δικτύου
Υπολογισμός loss με σύγκριση της εξόδου με την καθαρή εικόνα
Backpropagation και ενημέρωση των βαρών με gradient descent
Επανάληψη για πολλαπλά epochs μέχρι σύγκλισης

## Slide 10
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Datasets
CBSD68 Dataset
Color Berkeley Segmentation Dataset
68 έγχρωμες εικόνες φυσικών σκηνών
Ποικιλία: τοπία, ζώα, άνθρωποι, αντικείμενα
Ευρέως χρησιμοποιείται για benchmark
Διαφορετικά χαρακτηριστικά (υφές, ακμές)
Kodak24 Dataset
Gold Standard για Image Processing
24 υψηλής ποιότητας έγχρωμες εικόνες
Επαγγελματική ποιότητα
Διαστάσεις: 768×512 ή 512×768 pixels
Ποικιλία: πορτρέτα, αρχιτεκτονική, φύση
Μετρική Αξιολόγησης: PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio)
PSNR > 30 dB: Πολύ καλή ποιότητα | 20-30 dB: Αποδεκτή | < 20 dB: Χαμηλή
9

## Slide 11
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Gaussian Noise
Μέθοδος | Μέσος PSNR (dB) | Βελτίωση
Noisy (αρχική) | 20.22 | —
NLM | 27.62 | +7.40 dB
BM3D | 29.94 | +9.72 dB
U-Net | 26.70 | +6.48 dB
Κύρια Ευρήματα
BM3D παρουσίασε την καλύτερη απόδοση (29.94 dB)
State-of-the-art μέθοδος για Gaussian noise
NLM δεύτερη καλύτερη επιλογή με σημαντική βελτίωση
U-Net υστερεί των κλασικών μεθόδων κατά ~3 dB
10

## Slide 12
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Salt & Pepper Noise
Μέθοδος | Μέσος PSNR (dB) | Βελτίωση
Noisy (αρχική) | 18.25 | —
NLM | 18.30 | +0.05 dB
BM3D | 23.65 | +5.40 dB
U-Net | 23.83 | +5.58 dB
Κύρια Ευρήματα
U-Net παρουσίασε την καλύτερη απόδοση (23.83 dB)
Deep learning μέθοδος υπερτερεί για impulse noise
NLM απέτυχε πλήρως (μόλις +0.05 dB)
BM3D οριακά χειρότερο από U-Net
11

## Slide 13
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Απόδοση Μεθόδων ανά Τύπο Θορύβου
Chart: 
| NLM | BM3D | U-Net
Gaussian Noise | 27.62 | 29.94 | 26.7
Salt & Pepper | 18.3 | 23.65 | 23.83
12
Gaussian Noise vs Salt and Pepper Noise

## Slide 14
ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα αποθορυβοποίησης για Gaussian Noise
12

## Slide 15
ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αποτελέσματα αποθορυβοποίησης για Salt and Pepper Noise
12

## Slide 16
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Gaussian Noise
✓ Προτείνεται: BM3D
Salt & Pepper Noise
✓ Προτείνεται: U-Net
Άγνωστος/Μικτός Θόρυβος
✓ Προτείνεται: U-Net
(λόγω ευελιξίας)
Real-time Εφαρμογές
✓ Προτείνεται: U-Net
(ταχύτερο inference)
Κλειδί: Εξειδίκευση vs Ευελιξία
13

## Slide 17
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Επίδοση ανά Τύπο Θορύβου
  BM3D ανώτερο για Gaussian noise (29.94 dB)
  U-Net ανώτερο για Salt & Pepper noise (23.83 dB)
Ευελιξία vs Εξειδίκευση
  Κλασικές μέθοδοι εξαιρετικές για συγκεκριμένο θόρυβο
  U-Net προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και adaptability
Μελλοντικές Κατευθύνσεις
  Hybrid approaches (κλασικές + deep learning)
  Blind denoising με αυτόματη ανίχνευση θορύβου
  Attention mechanisms και GANs (Generative Models)
14

## Slide 18
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
Ερωτήσεις;
Φοιτητής: Μπουντουράσας Κωνσταντίνος | Εισηγητής: Ζέρβας Παναγιώτης
15